## Slide 2: 问题设定
输出（函数值）：
  是否异常点（TRUE/FALSE）
输入（变量）：
  实际值，到边的距离，误差值，配方，是否左边，标准值，部件米重，长度，宽度（内层），面积1，面积2，重量，实际产量，后测宽A，后测宽B，下机速度，前测宽B，线速度，产品编号，操作工，计划产量，温度，烟囱胶螺杆速度
问题：
  通过调节线速度，降低异常点的比率。

## Slide 3: 步骤一：回归分析
逻辑回归
  找到一个函数f，用来预测异常点的概率。
  Pr(异常点)=1/(1+e-z)，
  其中Z=β0+β1x1+β2x2+…+βnxn

## Slide 4: 步骤一：回归分析(结果)
逻辑回归分析结果
  利用已知数据进行逻辑回归分析，得到下面的参数（β值）。
实际值 | -0.00155 | 宽度（内层） | -0.08201 | 前测宽B | -0.3999
到边的距离 | -0.01244 | 面积1 | -0.58186 | 线速度 | 0.142741
误差值 | 0.183198 | 面积2 | -0.14948 | 产品编号 | -0.0592
配方 | 0.140021 | 重量 | 0.690406 | 操作工 | -0.11296
是否左边 | 0.08958 | 实际产量 | -0.09343 | 计划产量 | -0.04642
标准值 | -0.26491 | 后测宽A | -0.08385 | 温度 | 0.054951
部件米重 | 0.09594 | 后测宽B | 0.154396 | 烟囱胶螺杆速度 | 0.370084
长度 | -0.40837 | 下机速度 | 0.003593 | β0 | -0.08305

## Slide 5: 步骤二：优化
目标：降低异常点
  步骤一已经找到通过参数来表示异常点概率的函数。我们将利用这个函数，通过改变线速度，来降低异常点的概率。

## Slide 6: 步骤二：优化（线速度分析）
Chart: 线速度分布
| 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280
# | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 166 | 340 | 1590 | 3571 | 6744 | 5678 | 15219 | 16113 | 25309 | 21774 | 21445 | 14918 | 9785 | 5226 | 7102 | 5184 | 974 | 96 | 2904 | 1545 | 46 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
可信度高

## Slide 7: 步骤二：优化（线速度调整）
Chart: 线速度分布
| 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280
# | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 166 | 340 | 1590 | 3571 | 6744 | 5678 | 15219 | 16113 | 25309 | 21774 | 21445 | 14918 | 9785 | 5226 | 7102 | 5184 | 974 | 96 | 2904 | 1545 | 46 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
可信度高，大幅调整
可信度低，小幅调整

## Slide 8: 步骤二：优化（模拟结果）
模拟结果：
  优化前异常率：7.35%
  优化后异常率：6.25%
  降低率：14.97%

## Slide 9: 总结
结论：
  通过调节线速度，预计可以将异常率降低14.97%（7.35% => 6.25%）
问题：
  逻辑回归的结果中，线速度的参数(=0.142741)比较小，因此仅通过调节线速度的提升空间有限。